## Slide 1
4. Caja negra
Entradas y salidas del sistema, con el control del usuario visible.
Fuentes [16], [20], [24]. Referencias al final.
09
USUARIO · interviene y decide
AUTOMÁTICO · sin cálculo manual
M: materia E: energía S: señales
ENTRADAS
SALIDAS
M · Porción y recipiente
Usuario: coloca y retira el alimento.
E · Alimentación eléctrica
5 V / 2,4 A + batería del celular.
Usuario: conecta y enciende.
S · Datos y órdenes de la web
USUARIO
Foto, peso, descripción y comida.
Analizar y modificar alimento/masa.
Cancelar registro o confirmar.
AUTOMÁTICO
Identidades y proporciones de IA.
TPCA: código y nutrientes/100 g.
FoodScan
Módulo + aplicación web
FUNCIÓN GLOBAL
Transformar alimento,
cantidad y referencia
en datos nutricionales
trazables de la porción.
M · Porción y recipiente
Sin modificación intencional.
E · Calor disipado
Disipación durante el funcionamiento.
Automático, sin intervención.
S · Información y estados
AUTOMÁTICO
Solicitud de análisis a IA.
g, kcal y macros con fuente.
Estado, errores e historial.
Confirmación o cancelación.
USUARIO
Revisa y corrige. Confirma o cancela.
En el parcial, el usuario ingresa el peso neto de la balanza externa. La consulta y el cálculo son automáticos.
Notes: Límite del sistema: módulo de captura y pesaje más aplicación web. Es una caja negra funcional: no se dibujan componentes ni algoritmos dentro del bloque.
Materia: el usuario coloca y retira la porción y el recipiente. El sistema no modifica intencionalmente el alimento.
Energía: electricidad suministrada por el adaptador propuesto de 5 V / 2,4 A y por la batería del celular. El usuario conecta y enciende; la alimentación y su regulación operan después automáticamente. Se disipa calor. Las kcal del alimento son información, no electricidad entregada al usuario.
Señales que aporta el usuario en la web: foto, masa neta total, descripción opcional y tipo de comida. Las órdenes son analizar, modificar alimento o cantidad, cancelar el registro y confirmar el guardado. Cancelar el registro no implica afirmar que la app puede interrumpir una solicitud de IA en curso. La confirmación permite guardar, y la cancelación o salida evita confirmar ese registro.
Señales automáticas: respuesta de IA con identidades y proporciones, y referencia TPCA con código, nutrientes por 100 g y edición. La referencia puede estar precargada: no se afirma que exista una consulta web a TPCA en cada registro. El sistema genera solicitudes al servicio de IA, escala los nutrientes y entrega gramos, kcal, macronutrientes, fuente, estados, errores e historial. La interfaz puede informar confirmación o cancelación del registro.
La IA propone y el usuario revisa. El usuario puede corregir identidad y cantidad, pero no calcula manualmente cada nutriente. Se recalcula antes de guardar.
En el parcial, el usuario descuenta la tara en la balanza externa e ingresa un único peso neto total. El módulo integrado sigue como diseño propuesto. El flujo físico no prueba construcción ni conexión automática actual.